Окружности

1. В начале работы необходимо создать для разных типов линий разные слои.

- Нажмите кнопку Слои (Layers)  на панели Свойства объектов (Object Properties)

1   2                               3                          4

- В открывшемся окне нажать кнопку New (новый) и с клавиатуры ввести имя слоя Axis (оси).

- Щелкнуть мышью по цвету этого слоя (в столбце Color/Цвет) и выбрать любой - ОК. Желательно выбирать цвет поярче, чтобы он был контрастен с черным фоном.

- Щелкнуть мышью по типу линии этого слоя (в столбце Linetype/Тип линии). В открывшемся окне нажать кнопку Load/Загрузить, выбрать мышью тип линии Штрих-Точка, нажать кнопку ОК. Выделить загрузившийся тип линии и нажать ОК.

Теперь у нас есть два слоя: 0 и Axis. В слое 0 будем чертить основные линии, в слое Axis – оси.

Для нулевого слоя можно задать толщину линии, соответствующую толщине основных линий чертежа. Для этого в строке 0 слоя щелкните в столбце Line Weight / Толщина линии и выберите, например, 0,3 мм.

После всех настроек слоев нажмите ОК.

2. Настроим режимы.

Правой кнопкой мыши щелкните по режиму ПРИВЯЗКА (OSNAP) и выберите команду Настройка/Settings . В открывшемся окне установите галочки на следующие привязки: Endpoint / Конечная точка, Intersection / Пересечение, Tangent/ Касательная, Perpendicular / Перпендикуляр. Остальные привязки можно отключить - ОК. Левым щелчком мыши включите режим OPTO (ORTHO) (включенный режим отображается вдавленной кнопкой).

1. Построение окружности по центру и радиусу.

- Перейдите на слой Оси/Axis, выбрав его из списка 3 на панели Свойства объектов (слой следует выбирать, щелкая по названию слоя; щелчок по значкам перед названием изменяет свойства слоя).

- Нажмите кнопку команды Line  и начертите произвольно две пересекающиеся оси.

- Перейдите на слой 0. Выберите команду КРУГ (CIRCLE)  . Щелчком мыши укажите центр окружности в пересечении осей.  С клавиатуры вводим радиус 10 – Enter. Повторим КРУГ (CIRCLE), указав центр в той же точке, радиус – 20 – Enter.

- Выберите команду Линия (Line ) . Щелчком мыши указываем первую точку в верхней точке окружности (1 на рис.1.). Далее чертим линии по направлению и длине. Указать мышью направление вправо и ввести 40 – Enter.

Вниз, 70 	Enter

Влево 50	Enter

Вверх 10 	Enter

Вправо 40	Enter

Вверх 60 Enter

Enter

- Выберите команду Линия (Line ) . Щелчком мыши указываем первую точку в точке 2 (рис. 1.), вторую точку указываем также щелчком мыши на окружности R20, поймав привязку по касательной  … -Enter.

2. Построение окружности по двум касательным и радиусу.

- Выберите команду Прямоугольник (Rectangle) . Щелкните в пространстве чертежа, для указания первого угла прямоугольника. Введите @70,20 Enter.

- Выберите команду Прямоугольник (Rectangle) . Щелкните в точке 1 (рис.2) и введите @70,7 Enter.

- Выберите команду ПОВЕРНУТЬ (ROTATE) . Щелчком мыши выделите верхний прямоугольник -Enter, щелчком мыши указать точку 1 (рис.2) как центр вращения, ввести с клавиатуры угол поворота 30 – Enter.

- Выберите команду КРУГ (CIRCLE)  . Правой кнопкой мыши щелкнуть в пространстве чертежа и выбрать команду Ttr. Щелчком мыши указать точки 2 и 3 (рис.2) на касательных линиях, ввести радиус 3 Enter.

- Повторить предыдущее действие введя радиус 10 Enter.

3. Построение окружности по двум точкам

- Начертите произвольный прямоугольник

- Выберите команду КРУГ (CIRCLE)  . Правой кнопкой мыши щелкнуть в пространстве чертежа и выбрать команду 2Р. Щелчками мыши указать по объектной привязке точки 4 и 5 (рис. 3).

4. Построение окружности по трем точкам

- Начертите произвольный прямоугольник и линию – диагональ. Правой кнопкой мыши щелкнуть в пространстве чертежа и выбрать команду 3Р. Щелчками мыши указать по объектной привязке точки 1,2 и 3 (рис. 3).

# Text boxes

1

Рис. 1.

2

1

Рис. 3.

По 3 точкам						По 2 точкам

2

3

1

4

2

5

3