Способы задания точек на плоскости.

- Щелчком мыши.

Для точного задания точек щелчком мыши необходимо настроить сетку и привязку к ней.

Под командной строкой находится находится строка с прямоугольными кнопками режимов: ШАГ (SNAP), СЕТКА (GRID), OPTO (ORTHO), ОТС-ПОЛЯР (POLAR), ПРИВЯЗКА (OSNAP), ОТС-ПРИВ (OTRACK), ВЕС (LWT), МОДЕЛЬ (MODEL).

- щелкните правой кнопкой мыши по кнопке ШАГ (SNAP) и выберите команду Установка (Settings…)

- В открывшемся окне появятся настройки привязки к шагам сетки (Snap) и настройки сетки (Grid).  В позиции Snap X, Snap Y, Grid X, Grid Y введите 1. Отметьте галочкой Snap On и  Grid On  и нажмите ОК.

- Выберите команду Линия (Line ) на панели инструментов  и щелкайте мышью по узлам сетки для получения необходимой формы. Нажатием кнопки Enter можно завершить черчение линии.

- По абсолютным координатам. (рис. 1)

Пространство чертежа – прямоугольная система координат с началом отсчета в точке Х=0, У=0.

Абсолютные координаты точки – это расстояние по осям Х и У от точки до начала отсчета.

Сначала вводится координата по Х, затем по У.

- Выберите команду Линия (Line ) на панели инструментов .

- Введите координаты первой точки с клавиатуры: 0, 0 и нажмите Enter.

- Далее вводим координаты остальных точек:

1, 0	Enter

2,3	Enter

4,3 	Enter

5,0	Enter

6,0	Enter

5,4	Enter

6,4	Enter

5,5	Enter

2,5	Enter

1,8	Enter

-1,7	Enter

-1,6	Enter

0,6	Enter

1,3 	Enter

Щелкнуть правой кнопкой мыши в пространстве чертежа и выбрать опцию Замкнуть (Close). На этом черчение закончится построением замыкающего отрезка.

- По относительным координатам. (рис.1)

Относительные координаты точки – это расстояния по координатным осям от новой точки до предыдущей. Этот способ удобен при расчете координат и позволяет брать первую точку в любом месте чертежа. Относительные координаты вводятся после введения в командную строку знака @., затем вводится координата по Х, затем по У.

- Выберите команду Линия (Line ) на панели инструментов .

- Щелкните в любом месте чертежа, отметив первую точку линии.

- Далее вводим с клавиатуры:

@1,0 	Enter

@1,3	Enter

@2,0	Enter

@1,-3 	Enter

@1,0	Enter

@-1,4	Enter

@1,0	Enter

@-1,1	Enter

@-3,0	Enter

@-1,3	Enter

@-2,-1	Enter

@0,-1	Enter

@1,0	Enter

@1,-3	Enter

Щелкнуть правой кнопкой мыши в пространстве чертежа и выбрать опцию Замкнуть (Close).

- По полярным координатам. (рис.2 )

Полярные координаты задаются относительно предыдущей точки в следующем виде: @длина<угол.

- Выберите команду Линия (Line ) на панели инструментов .

- Щелкните любую точку на чертеже ((1) на рис 2).

- Ведите:

@15<90 	Enter

@25<30	Enter

@25<0	Enter

@25<-120	Enter

Щелкнуть правой кнопкой мыши в пространстве чертежа и выбрать опцию Замкнуть (Close).

- По направлению и длине. (рис.2)

Настроим режим полярного отслеживания: щелкнуть правой кнопкой мыши по кнопке режима ОТС-ПОЛЯР (POLAR) и выбрать команду Установка (Settings…). В открывшемся окне выберем из списка Угол приращения (Increment Angle) значение 300 , отметить галочкой ВКЛ полярное отслеживание Polar Tracking ON (ВКЛ полярное отслеживание) и  нажать ОК.

- Выберите команду Линия (Line ) на панели инструментов .

- Щелкните любую точку на чертеже ((1) на рис 2).

- Поводите мышью в направлении отрезка длиной 15 (рис.2) до появления линии отслеживания под углом 90 и удерживая мышь на этом направлении введите с клавиатуры длину отрезка:

15	Enter

- Далее ловим следующее направление 30 градусов, вводим 	25	Enter

0 градусов			25	Enter

240 градусов		25	Enter

Щелкнуть правой кнопкой мыши в пространстве чертежа и выбрать опцию Замкнуть (Close).

# Text boxes

Рис.1.

1

1

Рис.2.

1