Перед началом работы настроим режимы и слои.

- Нажмите кнопку Слои (Layers)  на панели Свойства объектов (Object Properties)

1    2                          3

- В открывшемся окне нажать кнопку New (новый) и с клавиатуры ввести имя слоя Axis (оси).

- Щелкнуть мышью по цвету этого слоя (в столбце Color/Цвет) и выбрать любой - ОК. Желательно выбирать цвет поярче, чтобы он был контрастен с черным фоном.

- Щелкнуть мышью по типу линии этого слоя (в столбце Linetype/Тип линии). В открывшемся окне нажать кнопку Load/Загрузить, выбрать мышью тип линии Штрих-Точка, нажать кнопку ОК. Выделить загрузившийся тип линии и нажать ОК.

Теперь у нас есть два слоя: 0 и Axis. В слое 0 будем чертить основные линии, в слое Axis – оси.

Для нулевого слоя можно задать толщину линии, соответствующую толщине основных линий чертежа. Для этого в строке 0 слоя щелкните в столбце Line Weight / Толщина линии и выберите, например, 0,3 мм.

После всех настроек слоев нажмите ОК.

Правой кнопкой мыши щелкните по режиму ПРИВЯЗКА (OSNAP) и выберите команду Настройка/Settings . В открывшемся окне установите галочки на следующие привязки: Midpoint/Средняя точка, Intersection / Пересечение, Tangent/ Касательная, Центральная точка /Center, Quadrant/Квадрант. Остальные привязки можно отключить - ОК. Левым щелчком мыши включите режим OPTO (ORTHO) (включенный режим отображается вдавленной кнопкой).

Перейдите на слой Axis/Оси, выбрав его из списка слоев.

- Выберите команду Линия (Line ) . Щелкните в любой точке чертежа (первая точка оси). Вторую точку задайте вводом с клавиатуры @35,0  и нажмите Enter.

- Выберите команду КОПИРОВАТЬ (COPY) .

- Выделите полученную ось и нажмите Enter.

- Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте чертежа и выберите из контекстного меню команду Multiple / Многоразовое.

- Щелкните в левой кнопкой мыши в любом месте чертежа для указания базовой точки копирования.

-  Введите с клавиатуры @0,30 Enter

- Введите с клавиатуры @0,60 Enter, Enter (вы получите 3 горизонтальных оси на расстоянии 30  др.от друга)

3. Выберите команду Линия (Line ) . Первую точку укажите щелчком мыши в средней точке верхней оси, вторую точку - в средней точке нижней оси, используя привязку Midpoint / Средняя точка (. Нажмите Enter для завершения команды. (Чтобы увеличить вертикальную ось выделите ее щелчком мыши, щелкните в верхний маркер выделения, чтобы он стал красным и введите с клавиатуры @0,30 Enter.  Повторите то же с нижним маркером выделения введя с клавиатуры @0,-30 Enter. Другой способ продления оси – вы можете выбрать команду Линия (Line ) и просто дочертить ось вверх и вниз).

4. Выберите команду КРУГ (CIRCLE)  .  Щелкните в точке 1 (рис.1). Введите с клавиатуры радиус: 8 и нажмите Enter.

5. Выберите команду КРУГ (CIRCLE)  .  Щелкните в точке 1 (рис.1). Введите с клавиатуры радиус: 4 и нажмите Enter. (Вы можете вызвать предыдущую команду, нажав Enter или нажав правую кнопку мыши в любом месте чертежа и выбрав эту команду из контекстного меню).

6. Выберите команду КОПИРОВАТЬ (COPY) .

- Выделите две получившиеся окружности и нажмите Enter.

- щелкните в точке 1 (рис.1)

- щелкните в точке 3 (рис.1)

7. Выберите команду КРУГ (CIRCLE)  .   Щелчком мыши укажите центр окружности в точке 2 (рис.1). Введите с клавиатуры радиус 12, нажмите Enter.

8. Выберите команду КРУГ (CIRCLE)  .   Щелчком мыши укажите центр окружности в точке 2 (рис.1). Введите с клавиатуры радиус 6, нажмите Enter.

9. Выберите команду Линия (Line ) .

- Щелкните первую точку на окружности ( 24 по привязке Quadrant /Квадрант (.

- Щелкните вторую точку на окружности R8 по привязке Tangent / Касательная.

- Нажмите Enter для завершения команды.

10. Повторите предыдущую команду для получения внешнего контура детали.

11. Выберите команду ОБРЕЗАТЬ (TRIM) .

- Щелкните по верхней и нижней горизонтальным осям (это будут режущие линии) и нажмите Enter.

- Щелкните по внутренним частям окружностей R8.

- Нажмите Enter для завершения команды.

# Text boxes

3

2

1

Рис. 1.