ПЛАН ДОМА

Начертим план дома, используя мультилинии.

Для начала создадим необходимые стили мультилиний: несущая стена, внутренняя стена, перегородка.

1. Выполните Format – Multiline style… (Формат – Стиль мультилинии…).

Откроется диалоговое окно

2. Нажмите кнопку New… (Новый…) и в открывшемся окне введите имя нового стиля СТЕНА_НЕСУЩАЯ. Пробелы в названии стиля недопустимы. Далее жмем Continue (Продолжить). Откроется окно параметров нового стиля.

В поле Elements (Элементы) вы видите две линии: 0,5 и -0,5. Это внешняя и внутренняя линии мультилинии. Цифры 0,5 и -0,5 показывают отступ данной линии от базовой (нулевой) линии.

3. Если нужно изобразить ось стены, то нажмите на кнопку Add (добавить). Появится нулевая линия: 0      BYLAYER       ByLayer. Изменим параметры этой линии. В списке линий она должна быть выделена. Затем нажимаем на кнопку Linetype… (Тип линии…), в появившемся окне жмем кнопку Load… (Загрузить) и выбираем нужный тип линии из списка: ACAD_ISO04W100    ISO long-dash dot (штрихпунктирная). Жмем ОК, опять выбираем ее из списка и жмем ОК. Этот тип линии появится в строке нулевой линии.

4. Выделите верхнюю линию и в поле Offset (Отступ) введите значение 1.

Нажмите ОК.

5. Повторите шаг 2. Имя нового стиля СТЕНА_ВНУТР.

Жмем Continue (Продолжить). Задайте параметры нового стиля:

Нажмите ОК.

6. Повторите шаг 2. Имя нового стиля ПЕРЕГОРОДКА.

Жмем Continue (Продолжить). Задайте параметры нового стиля:

Нажмите ОК.

Теперь из списка типов мультилиний выбираем СТЕНА_НЕСУЩАЯ и жмем кнопку Set Current (Сделать текущим). Нажмите ОК.

7. Выполните команду Draw – Multiline (Чертить – Мультилиния).

В командной строке вы увидите:

Command: _mline

Current settings: Justification = Top, Scale = 20.00, Style = СТЕНА_НЕСУЩАЯ

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:

Щелкните правой кнопкой мыши в области чертежа и выберите Justification (Отсчет). Здесь мы выбираем линию, по которой будет вестись отсчет размеров. Щелкните снова правой кнопкой мыши в области чертежа и выберите Zero (Нулевая).

8. Параметр Scale (Масштаб) = 20.00 указывает на реальный размер будущей стены. Расстояние от нулевой линии до внешней: 20*1 = 20 единиц чертежа.

Расстояние от нулевой линии до внутренней: 20*0.5 = 10 единиц чертежа.

Общая толщина мультилинии: 20+10 = 30. Вы должны подобрать параметры мультилинии и масштаб так, чтобы мультилиния соответствовала масштабу чертежа.

Например, мне нужна толщина стены 60. Щелкаем правой кнопкой мыши в области чертежа и выбираем  Scale (Масштаб). Вводим 40, жмем Enter (40*1+40*0.5=40+20=60)

9. Теперь чертите стены по размерам, выполняя действия, как при черчении обычной линии или полилинии.