Чашка (без чая)

Перейдите на вид спереди .

- Выберите команду КРУГ (CIRCLE)  . Щелкните в любом месте, введите 50 (это радиус). Нажмите Enter.

- Выберите команду ПРЯМОУГ (RECTANG) . Щелкните в нижней точке окружности, используя привязку КВАДРАНТ (Quadrant) . Введите @20,-5, нажмите  Enter.

- Выделите прямоугольник, щелк в нижний правый маркер выделения и потяните его немного вправо. Получим ножку чашки.

- Окружность и ножку соедините дугой.

- Выберите команду Линия (Line ) на панели инструментов . Проведите ось вращения и линию, ограничивающую чашку сверху.

- Выберите команду ПОДОБИЕ (OFFSET) . Введите 5, Enter, щелкните окружность, затем щелкните внутрь окружности.

- Выберите команду ОБРЕЗКА (TRIM) . Выделите все подряд на чертеже, нажмите Enter, затем щелкайте мышью по лишним частям, чтобы получить контур чашки (на рисунке справа). *Если невзначай Вы удалите нужную часть, то сразу же щелкайте правой кнопкой мыши и выбирайте Отменить (Undo) из контекстного меню.

Когда получите контур чашки, нажмите Enter для окончания обрезки.

- Выполните команду Чертить – Граница… (Draw – Boundary…). В диалоговом окне выберите тип создаваемого объекта ПОЛИЛИНИЯ (POLYLINE)

Щелкните кнопку Указание Точек (Pick Points) и на чертеже щелкните в любую точку внутри контура чашки.  Нажмите Enter. В командной строке вы увидите отчет, что создана одна полилиния.

Таким образом мы получили замкнутый контур чашки. Теперь к нему можно применить команду создания тел вращения.

9. Выберите команду Вращать (Revolve)   на панели инструментов Тела (Solids).

*В последних версиях Автокада эта панель называется Моделирование (Modeling).

- Щелкните контур чашки, нажмите Enter

- двумя щелчками мыши укажите ось вращения

- в командной строке предлагается угол вращения 3600, просто нажмите Enter.

10. Выберите команду ПОЛИЛИНИЯ (POLYLINE) . Начертите ручку чашки. Для того, чтобы получать криволинейные сегменты полилинии, щелкните правой кнопкой мыши и выберите Дугу (Arc).

- Перейдите на вид сверху .

Выберите команду ЭЛЛИПС (ELLIPSE) .

- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Центр (Center) из контекстного меню.

- Щелкните в любом месте чертежа для указания центра эллипса.

- Введите @2,0 Enter

- Введите 4 Enter

12. Выберите команду Выдавить (Extrude)

- Выделите эллипс и нажмите Enter.

- Щелкните правой кнопкой мыши и выберите Траекторию (Путь, Path), щелкните по проекции ручки.

- Перенесите ручку на место при помощи команды Перенос (Move) . При этом желательно, чтобы был активным режим ОРТО (ORTHO), используйте разные виды (сверху, спереди, сбоку), чтобы правильно расположить ручку.

Вы можете покрасить стенку чашки. Перейдите на изометрический вид .

На панели инструментов Редактирование тел (Solids Editing) выберите команду Изменить цвет граней (Color Faces)

Щелкните по внешней поверхности чашки, нажмите Enter. Выберите нужный цвет. Нажмите ОК.

# Text boxes

цвет граней

Эллипс

Ручка

Чашка