Новогодняя елка

Перейдите на вид сверху .

1. Выберите команду Полилиния (Polyline)  и начертите замкнутый контур ветки.

- щелкните любую точку

- введите @0,-100 Enter (получите ось вращения)

- далее продолжайте полилинию щелчками, формируя ветку.

- в конце нажмите правую кнопку мыши и выберите команду Замкнуть (Close).

2. Выберите команду Вращать (Revolve)   на панели инструментов Тела (Solids).

*В последних версиях Автокада эта панель называется Моделирование (Modeling).

- Щелкните контур ветки, нажмите Enter

- двумя щелчками мыши укажите ось вращения (точки 1, 2 на рисунке)

- в командной строке предлагается угол вращения 3600, просто нажмите Enter.

3. Перейдите на вид спереди .

Выберите команду Полилиния (Polyline)  и начертите замкнутый треугольник как показано на рисунке. Щелкните любую точку, введите @30< -125 Enter, @30<125 Enter,  нажмите правую кнопку мыши и выберите команду Замкнуть (Close).

4. При помощи команды Перенос (Move)  расположите треугольник относительно ветки как показано на рисунке:

5. Перейдите на вид спереди .

6. Выберите команду Выдавить (Extrude)

- Выделите треугольник и нажмите Enter.

- Введите -120 нажмите Enter.

Проверьте, чтобы ветка и треугольная призма были правильно расположены:

7. Перейдите на вид спереди .

Выберите команду МАССИВ (ARRAY) .

- Выберите тип массива Polar Array (Круговой массив).

- Щелкните по кнопке Center Point (Центральная точка) и щелчком мыши укажите в центре ветки.

- Щелкните по кнопке Select Objects (Выберите Объекты), выделите треугольник и нажмите Enter.

- В поле Total number of items (Общее количество элементов) введите 6

- В поле Angle to fill (Угол заполнения) введите 360

- Нажмите ОК.

8. На панели Solids Editing (Редактирование тел) выберите команду Subtract (Вычесть) . Выделите ветку и нажмите Enter. Выделите все 6 треугольников и нажмите Enter.

9. Начертим лампу на новом слое по тому же принципу, что и ветку.

10. Начертим сферы. Переносом размещаем объекты на ветке.

11. Назначаем материалы.

12. Устанавливаем несколько точечных источников освещения.

Получим примерно:

Или, если много поработать: