1. В начале работы необходимо создать слои  для разных типов объектов.

- Нажмите кнопку Слои (Layers)  на панели Свойства объектов (Object Properties)

- В открывшемся окне нажать кнопку New (новый) и с клавиатуры ввести имя слоя Готовое.

- Щелкнуть мышью по цвету этого слоя (в столбце Color/Цвет) и выбрать любой - ОК.

- Создайте еще один слой под названием Вспомогательный.

После всех настроек слоев нажмите ОК.

2. Начертить прямоугольник 100х100, окружность рад.50.

Обрезка

Draw – Boundary – polyline

Offset 50, два раза внутрь

_break Выберите объект: выбрать среднюю линию.

Вторая точка разрыва или [Первая точка]:

Перенос, щелк, ввести @0,0,40

Extrude 10

Subtract

Перевести бордюр в слой «готовое».

Скрыть слой «готовое».   Перейти на слой «вспомог»

Перейти на изометрический вид. Начертить окружность радиусом 1 и центром в точке.

Extrude окружность вдоль пути. Перевести поручень в слой «готовое».

Вид сверху. Цилиндр. Щелк в любом месте, радиус 1, высота 31.

Перенос в нужное место, использовать ОРТО, не использовать Объектную привязку.

Скопировать.

Вид сверху

Draw – Boundary – Region

Перенос. Щелк, @0,0,7